## Slide 1: 第23章 RAID技术原理
誉天教育

## Slide 2: 目录
传统RAID
RAID的基本概念和实现方式
RAID技术及其应用
RAID的数据保护
RAID和LUN的关系

## Slide 3: RAID的基本概念和实现方式
RAID：redundant array of independent disks
  独立硬盘冗余阵列，也被称为RAID
  实现方法：
    硬件RAID
    软件RAID
RAID
高效的数据组织：条带化和并行访问
数据保护：奇偶校验和热备用
Notes: RAID技术出现的初衷是把多个小容量的硬盘组合起来，以获得更大的存储容量。当前我们所说的RAID技术更多则是与数据保护相关，换言之，当物理设备失效时，RAID能够用来防止数据的丢失。
RAID技术的主要功能：
    通过对硬盘上的数据进行条带化，实现对数据成块存取，减少硬盘的机械寻道时间，提高了数据存取速度。
    通过对一阵列中的几块硬盘同时读取（并行访问），减少了硬盘的机械寻道时间，提高了数据存取速度。
    通过镜像或者存储奇偶校验信息的方式，实现了对数据的冗余保护。
随着阵列技术的发展，已经产生了很多不同类型的RAID，但现在只有少数几种RAID仍在使用。在这个章节中，我们将讨论最常用的RAID类型，也会学习RAID的其它相关功能，比数据保护等，同时，选择不同的RAID类型意味着不同的性能/成本。
在存储设备中，可以通过2种方式实现RAID功能：硬件RAID和软件RAID。
  硬件RAID使用专用的RAID适配器、硬盘控制器或存储处理器。RAID控制器有自己的处理器，I/O处理芯片，和内存，用来提高资源利用率和数据传输速度。RAID控制器管理路由、缓冲区，控制主机与RAID间数据流。硬件RAID通常在服务器中使用。
  软件实现的RAID没有它自己的处理器或I/O处理芯片，而是完全依赖于主机处理器。因此，低速CPU不能满足RAID实施的要求。软件RAID通常在企业级存储设备上使用。

## Slide 4: RAID的数据组织形式
条带(strip)：硬盘中单个或者多个连续的扇区构成一个条带，他是一块硬盘上进一次数据读写的最小单元。 它是组成分条的元素。
分条(stipe)：同一硬盘阵列中的多个硬盘驱动器上的相同“位置”（或者说是相同编号）的条带。
D7
D4
D1
Disk 2
D6
D3
D0
Disk 1
D8
D5
D2
Disk 3
分条 2
分条 1
分条 0
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
分条深度
Notes: 分条宽度
  指在一个分条中数据成员盘的个数；
分条深度
  指一个条带的容量大小。

## Slide 5: RAID数据保护的方式
方法一：在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本。
方法二：奇偶校验算法（XOR）。
  XOR运算广泛地使用在数字电子和计算机科学中。
  XOR校验的算法——相同为假，相异为真：
  0⊕0= 0； 0⊕1= 1； 1⊕0= 1； 1⊕1= 0；
1
1
0
驱动器2
1
0
0
驱动器1
0
1
0
校验驱动器
异或校验冗余备份
Notes: RAID技术通常有2种不同的方式进行数据保护。一种方法是在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本。二是使用奇偶校验算法。奇偶校验码是使用用户数据计算出的额外信息。对于使用奇偶校验的RAID类型，它意味着需要额外的校验硬盘。奇偶校验采用的是异或（XOR的计算符号⊕）算法。
异或算法的输出见下表：
输入A | 输入B | A ⊕ B
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 6: 目录
传统RAID
RAID的基本概念和实现方式
RAID技术及其应用
RAID的数据保护
RAID和LUN的关系

## Slide 7: 常用RAID级别与分类标准
RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑盘，提高了硬盘的读写性能和数据安全性，根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别。
RAID0
RAID1
RAID3
RAID5
RAID6
RAID10
RAID50
常用RAID
级别
Notes: 总结来说，RAID技术的优势体现在如下几个方面：
  把多个硬盘组合成一个逻辑盘组，以提供更大容量的存储。
  将数据分割成数据块，对多个硬盘并行进行写入/读出，提高硬盘访问速度。
  通过提供镜像或奇偶校验来提供容错。

## Slide 8: RAID 0的工作原理
D4
D2
D0
驱动器 1
D6
D5
D3
D1
驱动器 2
D0, D1, D2, D3, D4, D5
分条 2
分条 1
分条 0
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
无差错校验的分条RAID
D2
D1
D0
D5
D4
D3
D0
逻辑硬盘
JBOD：Just a Bundle Of Disks
Notes: 在所有RAID级别中，RAID 0（也被称为条带化RAID）具有最高的存储性能。RAID 0使用条带化技术将数据分布存储在RAID组的所有硬盘中。
一个RAID 0包含至少2个成员盘。RAID 0组将数据分为大小不等的从512个字节至兆字节的数据块（通常是512字节的倍数），并行将其写入到不同的硬盘中。如图所示的两个硬盘（驱动器）构成的RAID中：前两块数据被写入到分条0上，其中，第一个数据块被写在硬盘1的条带0上，第二个数据块并行存放在硬盘2的条带0上；这时，再下一个数据块被写到硬盘1上的下一个条带（条带1）上，以此类推。以这种方式，I/O的负载平衡分布在RAID中的所有硬盘上，由于数据传输总线上的速度远大于硬盘读写速度，因此，RAID组上的硬盘可以认为在同时进行读写。
一个RAID 0的硬盘组中的硬盘必须具有相同的大小，转速。如果一个RAID0的由4个硬盘组成，则读写速率理论上可达单个硬盘的4倍（实际上可能有系统损耗），容量为单个硬盘的4倍。RAID 0 中硬盘的容量大小不同，可用容量是最小的硬盘的容量的4倍，速度也是最小硬盘速度的4倍。
RAID 0像是提供了一个单一的大容量的硬盘，还同时具有非常快速I/O的特点。在RAID 0技术使用之前，类似RAID 0的一种技术被称为JBOD。一个JBOD（Just a Bundle Of Disks，简称一堆硬盘）是一组硬盘组合成一个虚拟的大硬盘。与RAID 0最大的区别是，一个JBOD的数据块不是同时并行写入不同硬盘的。在JBOD中，只有将第一块硬盘的存储空间使用完，才会使用第二块硬盘。所以JBOD总的可用容量是所有个硬盘容量的总和，但性能是单个硬盘的性能！

## Slide 9: RAID 0的数据写入
D0, D1, D2, D3, D4, D5
逻辑硬盘
D0
D1
D2
D3
D4
D5
写入 D0
写入 D1
写入 D2, D3,...
驱动器 1
驱动器 2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
分条 0
分条 1
Notes: RAID 0采用条带化技术将数据写入硬盘组中，它将数据分为数据块，并均匀地分布存储在RAID组中的所有硬盘上。只有当RAID组的前一个分条被数据块写满后，数据才会写入到下一个分条。在图中，数据块D0，D1，D2，D3，D4，D5正在等待写入到RAID 0级别的硬盘组。D0将被写入到第一个分条（分条0）的第一块盘(硬盘1)上、D1写到的第一个分条的硬盘2上。以此类推。正是通过条带化并行的方式，将所有数据块写入到RAID 0组。
RAID 0组的写入性能与硬盘的数量成正比。

## Slide 10: RAID 0的数据读取
读取数据块D1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
逻辑硬盘
驱动器1
驱动器2
D0,D1,D2,D3,D4,D5
D0
D2
D4
D5
D3
D1
读取数据块D2，D3…
读取数据块D0
Notes: 当RAID 0接收数据读取请求时，它会在所有硬盘上搜索目标数据块并读取数据。在图中，我们可以看到整个读取过程。
首先，阵列收到读取数据块D0，D1，D2，D3，D4，D5的请求。接下来，阵列并行从硬盘1读取D0，从硬盘2读取D1，其他数据块也按类似的方式读取。所有的数据块从RAID读取后，他们被集成到RAID控制器，然后发送到主机。
同写入数据一样，RAID 0的读取性能与硬盘的数量成正比。

## Slide 11: RAID 0的数据丢失
阵列中的任何一个硬盘失效都将导致整个RAID组的数据丢失。
驱动器1
驱动器3
驱动器2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
Notes: 从前面胶片中，我们得知：RAID 0只是提供了一种数据的组织方式，但不提供数据保护。如果RAID 0硬盘组中的部分硬盘出现故障，整个硬盘组就失效了。故障不一定是RAID 0 中硬盘的硬件故障，也可能是逻辑失效。如果一个文件被存储在一个RAID 0的卷上，意味着此文件的数据块分布存储在RAID 0组的所有硬盘上。如果一个硬盘失效，尽管其他硬盘仍然存有该文件的其它数据块，但该文件本身已经不再是完整的，因为它所使用的一些块已不再可用，所以说整个文件的数据是不完整的。大多数的文件和文件系统不能再访问这类文件了，这些文件将将被系统上报为不可用的文件。
在企业的数据存储中使用RAID 0的是非常受限的。因为数据对企业业务运营是如此重要，所以需要进行保护。数据保护最简单的方法是物理备份，但是物理备份通常需要较长时间来进行数据恢复，所以我们需要考虑其它的方法进行数据保护。
尽管RAID 0的访问性能非常高的，但如果出现故障，对RAID 0进行数据恢复几乎是不可能的。

## Slide 12: RAID 1的工作原理
镜像结构的阵列
D2
D1
D0
D2
逻辑硬盘
D2
D1
D0
驱动器1
驱动器2
D0,D1,D2经过镜像器
D2
D1
D0
Notes: RAID 1（也被称为镜像结构的硬盘阵列）旨在建立一个高安全性的RAID级别。RAID1使用2个相同的硬盘系统，并设置了镜像。当数据写入到一个硬盘上时，数据的副本会同时存储在镜像硬盘上。当源硬盘（物理）失败时，镜像硬盘从源硬盘接管服务，保证服务的连续性。镜像盘作为备份，提供高数据可靠性。
一个RAID 1组存储的数据量只是单个硬盘的容量，另一硬盘保存的是数据的副本，相当于每一G字节的数据存储占用了2G字节的硬盘空间，所以说两个硬盘组成的RAID 1的空间利用率是50%。
RAID 1的两个硬盘必须具有相同的大小。如果两个硬盘的容量大小不同，可用容量是最小的硬盘的容量。

## Slide 13: RAID 1的数据写入
驱动器2
D0,D1,D2
D2
D1
D0
写入数据块D0
D2
D1
D0
D2
逻辑硬盘
驱动器1
D2
D1
D0
写入数据块D1
写入数据块D2
Notes: RAID 0采用条带化技术将不同数据并行写入到硬盘中，而RAID 1则是同时写入相同的数据到每个硬盘，数据在所有成员硬盘中都是相同的。在上图所示，数据块D0，D1和D2，等待写入到硬盘。D0和D0的副本同时写入到两个硬盘中（硬盘1和硬盘2），其他数据块也以相同的方式（镜像）写入到RAID 1硬盘组中。
通常来说，一个RAID 1的写性能是单个硬盘的写性能。

## Slide 14: RAID 1的数据读取
驱动器 2
D0, D1, D2
读取D0
D2
D1
D0
D2
逻辑硬盘
驱动器 1
D2
D1
D0
读取D1
读取 D2
D0
D1
D2
Notes: RAID 1读取数据时，会同时读取数据盘和镜像盘，以提高读取性能。如果其中一个硬盘失败，可以从另一个硬盘读取数据。
RAID 1系统的读取性能等于两个硬盘的性能之和。在RAID组降级的情况下，性能下降一半。

## Slide 15: RAID 1的数据恢复
驱动器2
D0,D1,D2
D2
D1
D0
读写备份硬盘
更换/恢复硬盘
复制备份硬盘数据
D0
驱动器1
D1
D2
硬盘损坏
备份硬盘数据
Notes: RAID 1的数据盘与镜像盘具有相同的内容。当其中一个硬盘出现故障时，可以使用镜像盘恢复数据。在图中，硬盘1失败，数据丢失，我们可以用一个新的硬盘替换硬盘1，并从硬盘2复制数据到新硬盘，以恢复丢失的数据。在大多数的存储解决方案中，阵列会自动替换故障硬盘。
当RAID 1组中有硬盘失效，只要新的硬盘重建没有完成，RAID 1就处于降级状态。尤其当单个硬盘的容量越高，数据重建就越长。下面的表格罗列了不同容量硬盘重建所需时间。
注：以上表格中的重构时间根据硬盘的写带宽计算，但是实际还取决于RAID控制器的类型和系统的工作量。
硬盘容量 | 重构时间(小时)
72 GB | < 1 hr
146 GB | < 4 hrs
600 GB | < 8
1 TB | < 20 hrs
4 TB | < 48 hrs

## Slide 16: RAID 3的工作原理
D7
D4
D1
驱动器 2
D6
D3
D0
驱动器 1
D8
D5
D2
驱动器 3
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8
P3
P2
P1
校验盘
校验码产生
带奇偶校验码的分条RAID
Notes: RAID 3与RAID 0类似，不同之处在于RAID 3带有专用的奇偶校验的分条。在RAID 3中，一块专用硬盘（校验盘）用来保存同一分条上其他硬盘上的相应的条带中的数据的奇偶校验值。如果检测到不正确的数据或硬盘出现故障，我们可以利用奇偶校验信息来恢复故障硬盘上的数据。RAID 3适用于数据密集型或单用户环境，需要长期、连续访问的数据块。RAID 3将数据写入操作分配给RAID组内的数据成员盘。但是，当有新数据需要写入时，无论写入哪个硬盘，RAID 3都需要重新计算并重写校验信息。因此，当某个应用程序需要大量写入时，RAID 3的奇偶校验盘将有很大的工作量。因为需要等待奇偶校验，所以会对RAID 3组的读写性能有一定影响。此外，因为校验盘有较高的工作负载，它往往是RAID 3里最容易失效的硬盘。这就是为什么校验盘被称为RAID 3的瓶颈的原因。
假定一个RAID 3的硬盘数为N，其中有效用户数据存储容量为N-1个硬盘的容量。与其他RAID一样，RAID 3中的成员盘的容量和转速应该是相同的。

## Slide 17: RAID 3的数据写入
A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2
P3
P1
检验盘
C2
B2
A2
驱动器 3
A
B
C
逻辑硬盘
C1
B1
A1
驱动器 2
C0
B0
A0
驱动器 1
P2
写入 A
写入 B
写入 C
注：当新写入的数据较少，只需写入一个或两个硬盘时，会产生RAID 3的“写惩罚”。
Notes: RAID 3采用单硬盘容错和并行数据传输。换句话说，RAID 3采用分条技术将数据分块，这些块进行异或算法，并将奇偶校验数据写到最后一个盘——RAID 3组的奇偶校验硬盘。当硬盘出现故障时，数据被写入到那些没有故障的硬盘上，奇偶校验继续。
RAID 3的性能不是固定的。原则上，RAID 3采用的是N+1的数据保护方法。这意味着当有N个硬盘的用户数据需要保护时，需要一个额外的硬盘来存储校验信息。在这种情况下，新的数据块被写入硬盘同时，奇偶校验信息被计算生成后，写入校验硬盘。
通常情况下，RAID 3组的所有的硬盘会在分条过程中合作，N个硬盘会并行写入。但当新写入的数据较少，只需写入一个或两个硬盘时，按照RAID 3的工作原理，仍需要读所有的硬盘以便重新计算新的奇偶校验值。这种少量写入数据的场景，因为需要额外的读和写操作，相对于对单个硬盘进行数据写入，并没有提升硬盘的性能，这种情况被称为RAID 3的“写惩罚”。
RAID 3的写入性能取决于更改数据的数量、硬盘的数目、以及计算和存储奇偶校验信息所需的时间。假定一个RAID 3的硬盘数为N，当所有成员盘的转速相同时，在不考虑写惩罚，满分条写的情况下，RAID 3的顺序IO写性能理论上略小于 N-1倍单个硬盘的性能（计算冗余校验需要额外的计算时间）。

## Slide 18: RAID 3的数据读取
A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2
P3
校验盘
C2
B2
A2
驱动器3
逻辑硬盘
C1
B1
A1
驱动器2
C0
B0
A0
驱动器1
读取数据
P1
P2
A
B
C
Notes: 在RAID 3中，数据以分条的方式进行读取。RAID中的每个硬盘的硬盘驱动器被控制，所以RAID 3里同一条带上的数据块可以并行读取。所以，RAID 3的每一个硬盘被充分利用，提升了读取性能。
RAID 3使用并行数据读（写）模式。
RAID 3的读取性能取决于读取的数据量和RAID 3阵列的硬盘数量。

## Slide 19: RAID 3的数据恢复
P3
P1
C2
B2
A2
C0
B0
A0
P2
硬盘失效
A1
B1
C1
数据恢复
A
B
C
A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2
逻辑硬盘
校验盘
驱动器3
驱动器1
驱动器2
Notes: 对于数据恢复，RAID 3通过对数据硬盘和奇偶校验硬盘进行异或运算来恢复故障硬盘上丢失的数据。
如图所示，当硬盘2失败，数据块A1，B1，C1丢失。恢复这些数据块，首先要恢复A1，可以对硬盘1的A0、硬盘3上的A2、校验硬盘上的P1运用异或操作得到A1。B1和C1也用同样的方法恢复。在结束时，所有丢失的数据在硬盘2上恢复。
在数据恢复过程中，由于所有操作在一个单独的硬盘上运行，给数据恢复硬盘上造成沉重的压力，同时降低了RAID的性能。

## Slide 20: RAID 5的工作原理
分布式奇偶校验码的独立硬盘结构
D4
P1
D1
驱动器 2
P2
D2
D0
驱动器1
D5
D3
P0
驱动器3
D0, D1, D2, D3, D4, D5
Notes: RAID 5是改进版的RAID 3，使用条带化并计算奇偶校验信息。在RAID 3中有一块专用硬盘负责奇偶校验数据的写入和读取，这导致了我们前面提到的性能瓶颈问题。RAID 5使用的是分布式奇偶校验，每个成员硬盘将用于存储用户数据和奇偶校验数据。所以RAID 5没有瓶颈或热点。
假定一个RAID 5的硬盘数为N，其中有效用户数据存储容量为N-1个硬盘的容量。与其他RAID一样，RAID 5阵列中的成员盘的容量和转速应该是相同的。
在RAID 3级别和RAID 5级别的硬盘阵列中，如果一个硬盘失效，该硬盘组将从在线（正常）状态转变为降级状态，直到完成重构失效硬盘。如果RAID中的另一个硬盘也出现故障，则硬盘组的数据将丢失。

## Slide 21: RAID 5的数据写入
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑硬盘
D0, D1, D2, D3, D4, D5
D5
D3
P0
驱动器3
P2
D2
D0
驱动器1
D4
P1
D1
驱动器2
Notes: 在RAID 5中，数据以分条的形式写入硬盘组中。硬盘组中的每个硬盘都存储数据块和校验信息，数据块写一个分条时，奇偶信息被写入相应的校验硬盘。在RAID 5进行连续写入的时候，不同分条用来存储奇偶校验的硬盘是不同的。因此RAID 5的不同分条的奇偶校验数据不是单独存在一个固定的校验盘里的，而是按一定规律分散存放的。
RAID 3在少量的数据被写入时有写惩罚，RAID 5类似。
RAID 5的写入性能取决于所写的数据量和RAID 5组中硬盘的数量。假定一个RAID 5的硬盘数为N，当所有成员盘的转速相同时，在不考虑写惩罚，满分条写的情况下，RAID 5的顺序IO写性能理论上略小于 N-1倍单个硬盘的性能（计算冗余校验需要额外的计算时间）。

## Slide 22: RAID 5的数据读取
D2
D1
D0
D5
D4
D3
逻辑硬盘
D0, D1, D2, D3, D4, D5
D5
D3
P0
驱动器3
P2
D2
D0
驱动器1
D4
P1
D1
驱动器2
Notes: RAID 5组的数据以分条的形式存储在硬盘上。只需N-1个硬盘的数据就可以恢复全部数据。
RAID 5组的读取性能取决于所写的数据量和RAID组中的硬盘数量。

## Slide 23: RAID 5的数据恢复
D2
D1
D0
D5
D4
D3
D0, D1, D2, D3, D4, D5
D5
D3
P0
P2
D2
D0
D4
P1
D1
硬盘失效
数据恢复
逻辑硬盘
驱动器3
驱动器2
驱动器1
Notes: 在RAID 5中，如果有一块硬盘失效，可对其他成员硬盘进行异或操作恢复故障硬盘上的数据。
在进行数据恢复时，RAID 3所有的奇偶校验操作运行在一个单一的硬盘上，但RAID 5组的数据恢复运行在组内的所有硬盘上，因此，RAID 5重建一个新硬盘来替换故障硬盘不会像RAID 3对单块硬盘造成沉重的压力。

## Slide 24: RAID 6概述
RAID 6
  具有两种校验算法的RAID类型
  需要至少N+2(N>2)个硬盘来构成阵列，一般用在数据可靠性、可用性要求极高的应用场合 。
常用的RAID 6技术有：
  RAID6 P＋Q
  RAID6 DP
Notes: 前面讨论到的RAID组数据保护都是考虑单一硬盘失效的场景（RAID 0排除在外）。现在，硬盘的容量已经增加了很多，同时重构时间也增加了。很多大容量的硬盘组合起来形成的一个RAID 5组重建失效硬盘可能需要几天，而不是几个小时。在重建过程中，系统处于降级状态，这种情况下，任何额外的硬盘故障都会导致硬盘组失效和数据丢失。这就是为什么一些组织或单位需要一个双冗余系统。换句话说：一个RAID组应该允许2个硬盘故障时，同时所有的数据应该是可访问的。这种双重冗余数据保护类型的实现有一些不同的方式：
  第一种是多重镜像。多重镜像是指数据块存储在主盘时同步存储多个多个副本到多余硬盘的方法。这种方式意味着大量的开销。
  第二种方式是RAID 6级别硬盘阵列。RAID 6组对2个硬盘失效提供保护。这些硬盘甚至可以在同一时间失效。
RAID 6的正式名称是分布式双校验RAID。本质上它是一种改进的RAID 5，也具有条带化和分布式奇偶校验。现在在RAID 6有双校验，这意味着两点：
  1、写入用户数据时，附加的双校验计算需要进行。所以，在所有RAID 类型中，RAID 6是 “最慢”的。
  2、额外的校验信息需要占用两个盘的存储空间。这就是为什么我们把RAID 6看作是一个N+2类型的RAID。
目前，RAID 6没有一个统一的标准。不同公司以不同的方式实施RAID 6。以下2个是主要的实现方式：
  RAID P + Q：华为，HDS
  RAID DP：NetApp
这2种模式获得校验数据的方法不同。然而，在RAID组有2块硬盘故障的情况下，他们可以确保数据的完整性，并支持数据访问。

## Slide 25: RAID 6 P+Q的工作原理
Q5
D9
RAID6 P＋Q需要计算出两个校验数据P和Q，当有两个数据丢失时，根据P和Q恢复出丢失的数据。校验数据P和Q是由以下公式计算得来的：
  P = D0 ⊕ D1 ⊕ D2…
  Q = (α ⊕ D0) ⊕ (β ⊕ D1) ⊕ (γ ⊕ D2)…
P1
D3
D6
D12
D10
Q1
P2
D7
D13
D11
D0
Q2
P3
D14
P4
D1
D4
Q3
P5
Q4
D2
D5
D8
驱动器1
驱动器2
驱动器3
驱动器4
驱动器5
分条0
分条1
分条2
分条3
分条4
Notes: RAID 6采用P+Q校验时，P和Q是2个彼此独立的校验值。它们使用不同的算法，用户数据和校验数据分布在同一分条的所有硬盘上。
P是用户数据块的简单的异或运算得到的。Q是对用户数据进行GF（GF =伽罗瓦域）变换再异或运算得到，α，β和γ为常量系统，由此产生的值是一个所谓的“芦苇码”。该算法将数据硬盘相同分条的所有数据进行转换和异或运算。
如图所示，P1是通过对D0，D1，D2所在的分条0进行异或操作获得的，P2是对D3，D4，D5所在的分条1异或操作实现的，P3则是对D6，D7，D8 所在的分条2条进行异或操作。
Q1是对D0，D1，D2 所在的分条0条进行GF变换再异或操作实现的，Q2是对D3，D4，D5 所在的分条1进行GF变换再异或运算， Q3实现对D6，D7，D8分条2进行GF变换再异或。
如果一个硬盘中的一个分条失效，只需有P校验值即可恢复失效硬盘上的数据，异或运算在P校验值和其它数据硬盘间执行。如果同一个分条有2个硬盘同时故障，不同的场景有不同的处理方法。如果Q校验值不在失效的一个硬盘上，数据可以被恢复到数据盘上，然后重新计算校验信息。如果Q在其中一个失效的硬盘上，两个的公式都需要使用才能恢复两个失效硬盘上的数据。

## Slide 26: RAID 6 DP的工作原理
DP－Double Parity，就是在RAID4所使用的一个行XOR校验硬盘的基础上又增加了一个硬盘用于存放斜向的XOR校验信息
横向校验盘中P0—P3为各个数据盘中横向数据的校验信息
例：P0=D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3
斜向校验盘中DP0—DP3为各个数据盘及横向校验盘的斜向数据校验信息
例：DP0=D0 XOR D5 XOR D10 XOR D15
D12
D0
D4
D8
D13
D1
D5
D9
D14
D2
D6
D10
P3
P0
P1
P2
DP3
DP0
DP1
DP2
驱动器1
驱动器2
驱动器3
横向校验盘
斜向校验盘
分条0
分条1
分条2
分条3
D15
D3
D7
D11
驱动器4
Notes: 另一种算法是RAID 6 DP。RAID 6 DP也有两个独立的校验数据块。第一个校验信息与RAID 6 P+Q的第一个校验值是相同的，第二个不同于RAID 6 P+Q，采用的是斜向异或运算得到行对角奇偶校验数据块。行奇偶校验值是同一分条的用户数据异或运算获得到，所图所示：P0是由分条0上的D0，D1，D2和D3异或运算得到，P1由分条1上的D4，D5，D6，D7异或运算，等等。所以，P0 = D0 ⊕D1⊕ D2⊕D3，P1 = D4⊕D5⊕D6⊕D7，如此类推。
第二个校验数据块是由阵列的对角线数据块进行异或运算。数据块的选择过程比较复杂。DP0是由硬盘1 的分条0上的D0，硬盘2的分条1上的D5，硬盘3上的分条2的D10，和硬盘上4 分条3上的D15异或操作得到。DP1是对硬盘2 的分条0上的D1，硬盘3的分条1上的D6，硬盘4上分条2的 D11，和的第一块校验硬盘上分条3 上的P3进行异或运算得到。DP2是硬盘3 分条0上的D2，硬盘4上的分条1的 D7，奇偶硬盘分条2的P2，和硬盘1 分条3上的D12进行异或运算得到。所以，DP0 = D0⊕D5⊕D10⊕D15，DP1 = D1⊕D6⊕D11⊕P3，如此类推。
一个RAID 6阵列能够容忍双硬盘失效。如上图所示，如果硬盘1和2失效，上面的所有数据会丢失，但其他硬盘上的数据和奇偶校验信息是有效的，我们了解一下阵列数据是如何恢复的。恢复D12采用DP2和斜向校验（D12 = D2⊕D7⊕P2⊕DP2）；恢复D13利用P3和横向校验（D13 = D12⊕D14⊕D15⊕P3），通过使用DP3和斜向校验恢复D8（D8 = D3⊕P1⊕DP3⊕D13），使用P2和横向校验得到D9（D9 = D8⊕D10⊕D11⊕P2），恢复D4采用DP4和斜向校验，利用P1和横向校验得到D5等。这些操作是重复的，直到所有数据在故障盘被恢复。
一个RAID 6组的性能，无论算法是DP还是P+Q，相对都比较慢。因此，RAID 6适用两种场景：
  1、数据非常重要，需要尽可能长的时间处于在线和可使用的状态。
  2、使用的硬盘容量非常大（通常超过2T）。大容量硬盘的重建时间较长，两个硬盘都失效是会造成数据较长时间不能访问。在RAID 6中，可以实现一个硬盘重构时另一个硬盘失效。一些企业希望在使用大容量硬盘后，存储阵列的供应商使用一个双重保护的RAID组。

## Slide 27: 混合RAID- RAID 10
RAID 10是将镜像和条带进行组合的RAID级别，先进行RAID 1镜像然后再做RAID 0。RAID 10也是一种应用比较广泛的RAID级别。
D0
D2
D4
D0
D2
D4
D1
D3
D5
D1
D3
D5
硬盘镜像器
硬盘镜像器
D0, D1, D2, D3, D4, D5
用户数据
RAID 1
RAID 1
RAID 0
物理硬盘1
物理硬盘2
物理硬盘3
物理硬盘4
Notes: 对于大多数的企业客户而言，RAID 0并不是一个真正可以操作的选择，而RAID 1受限于硬盘容量利用率。RAID 10组合了RAID 1和RAID 0，提供了最好的解决方案，特别是在随机写入时，由于不存在写惩罚，性能优势比较明显。
RAID 10组的硬盘数量总是偶数。一半硬盘进行用户数据写入，另一半保存用户数据的镜像副本。镜像基于分条执行。
在图中，物理硬盘1和2构成一个RAID 1，物理硬盘3和物理硬盘4形成另一个RAID 1。这2个RAID 1子组再形成RAID 0。
RAID 10组写入数据时，子组间采用并行的方式写入数据块，子组内数据采用镜像的方式写入。如图所示，D0将写入物理硬盘1，副本将被写入物理硬盘2。
当硬盘在不同的RAID 1组故障（例如硬盘2和4），RAID 10组的数据访问不受影响。这是因为其他2个硬盘（3和1）上有故障盘2和4上数据的完整副本。但是，如果同一RAID 1子组的硬盘（例如，硬盘1和2）在同一时间失败，数据将不能访问。
从理论上讲，RAID 10可以忍受总数一半的物理硬盘失效，然而，从最坏的情况来看，在同一个子组的两个硬盘故障时，RAID 10也可能出现数据丢失。通常RAID 10用来保护单一的硬盘失效。

## Slide 28: 混合RAID - RAID 50
RAID 50是将RAID 5和RAID 0进行两级组合的RAID级别，第一级是 RAID 5，第二级为RAID 0。
D11
D7
P1
D10
P3
D3
P5
D6
D2
D9
D5
D8
P0
P2
D0
D1
D4
P4
分条0
分条1
分条2
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7…
D0, D1, D4, D5, D8, D9
D2, D3, D6, D7, D10, D11
物理硬盘1
物理硬盘2
物理硬盘3
物理硬盘4
物理硬盘5
物理硬盘6
RAID 5
RAID 5
RAID 0
Notes: RAID 50是RAID 0和RAID 5的组合。两个子组被配置成RAID 5，这两个子组再形成RAID 0。每个RAID 5子组完全独立于对方。RAID 50需要至少六个硬盘,因为一个RAID 5组最少需要三个硬盘。
所图所示，物理硬盘1，2，和3形成一个RAID 5，物理硬盘4，5，和6形成另一组RAID 5组。两个RAID 5子组间再构成一个RAID 0。
在RAID 50中，RAID可以同时接受多个硬盘的并发故障。然而，一旦两块硬盘在同一RAID5组同时失败，RAID 50的数据将丢失。

## Slide 29: 目录
传统RAID
RAID的基本概念和实现方式
RAID技术及其应用
RAID的数据保护
RAID和LUN的关系

## Slide 30: 常见RAID级别的对比
RAID级别 | RAID 0 | RAID 1 | RAID 3 | RAID 5 | RAID6 | RAID 10 | RAID 50
容错性 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
冗余类型 | 无 | 复制 | 奇偶校验 | 奇偶校验 | 奇偶校验 | 复制 | 奇偶检验
热备盘选项 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
读性能 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 | 一般 | 高
随机写性能 | 高 | 低 | 最低 | 低 | 低 | 一般 | 低
连续写性能 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 低
最小硬盘数 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | ４块 | 4块 | 6块
可用容量 | N * 单块硬盘容量 | (1/N) * 单块硬盘容量 | (N -1) * 单块硬盘容量 | (N -1) * 单块硬盘容量 | (N -2) * 单块硬盘容量 | (N /2) * 单块硬盘容量 | (N -2) * 单块硬盘容量
Notes: 从表格的对比中，我们可以得出结论：理想的RAID 类型，或者是满足所有需求的RAID类型并不存在。用户选择RAID类型取决于他们对速度的要求，安全性或成本的综合考虑。
每个RAID组不应该包含太多数量的物理硬盘，因为从统计角度上说：随着RAID组变大（硬盘数变多）硬盘失效次数也会相应增加。一个RAID 5硬盘数最大值通常为12或更少。一个RAID 6组最多支持42个硬盘。

## Slide 31: RAID的典型应用场景
RAID 级别 | 应用场景
RAID 0 | 迅速读写，安全性要求不高，如图形工作站等
RAID 1 | 随机数据写入，安全性要求高，如服务器、数据库存储领域
RAID 5 | 连续数据传输，安全性要求高，如视频编辑、大型数据库等
RAID 6 | 随机数据传输，安全性要求高，如邮件服务器，文件服务器等
RAID 10 | 数据量大，安全性要求高，如银行、金融等领域
RAID 50 | 随机数据传输，安全性要求高，并发能力要求高，如邮件服务器，www服务器等
Notes: 尽管大多数厂商的存储设备管理可以创建多个LUN（有时也被称为卷）与相应的保护系统，选择RAID类型仍然非常重要，从前面的幻灯片中，我们可以得知：不同RAID 类型有不同的属性。
幸运的是，大多数存储设备供应商可以支持更改RAID类型，即使该RAID组的空间已经分配给一个LUN。这意味着LUN在被用户可以访问时，可以完成底层RAID类型的转变。

## Slide 32
传统RAID
RAID的基本概念和实现方式
RAID技术及其应用
RAID的数据保护
RAID和LUN的关系

## Slide 33: 热备盘
热备（Hot Spare）：当RAID组中某个硬盘失效时，在不干扰当前RAID系统正常使用的情况下，用该RAID组外一个正常的备用硬盘顶替失效硬盘。
热备通过配置热备盘实现，热备盘分为全局热备盘和局部热备盘。
驱动器n
驱动器1
热备盘
……
RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / …
Notes: 在多数的存储解决方案中，同一阵列会有很多硬盘，可能是不同类型的硬盘。每种硬盘类型都有其特定的参数（容量、转速、接入速度、可靠性）。通过创建多个RAID组，我们可以对其配置RAID级别、并通过正确的规范分配存储容量。假设有4个RAID组正在使用，管理员应该如何配置热备硬盘呢？热备盘需要几块硬盘？答案要根据具体情况而定。正常情况下，每个RAID组都有它自己的热备硬盘。因此，在一个硬盘失效的情况下，将有一个备用硬盘可用。另一方面：四个不同的RAID组中，同一时间只有一个硬盘发生故障时，一块热备盘的对四个RAID组而言，也能防止数据丢失。
有两种类型热备盘，全局热备盘和局部热备盘。
  不同RAID组共用一个热备盘，此热备盘称为全局热备盘。它将替换任何硬盘组中的任何失效硬盘。热备盘要求：热备盘的容量需要比失效的硬盘具有相同的大小或更大，类型要和失效RAID组中的硬盘类型相同！
  仅被某一特定的RAID组使的热备盘是一个局部热备盘，如果有其它RAID组里的硬盘失效，局部热备盘不会投入使用。

## Slide 34: 预拷贝
预拷贝：系统通过监控发现RAID组中某成员盘即将故障时，将即将故障成员盘中的数据提前拷贝到热备盘中，有效降低数据丢失风险。
驱动器2
驱动器1
热备盘
RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 /…
Notes: 存储阵列的另一种数据保护方式是预拷贝。对于存储设备及业务维护人员来说，预拷贝是一个非常好的功能，能够使维护工作更容易（或更轻松）。大多数企业级硬盘设备都配有一个称为SMART的技术，这是一个硬盘自我监测、分析、报告工具。这个工具是指硬盘本身会监视自己的健康状况，它为自己检查硬盘的旋转速度和盘片表面的磁的“质量”。
配套提供相应的工具，我们就可以从智能硬盘接收消息并采取相应措施。因此，当一个智能硬盘报告它的健康状况不是很好时，意味着它暂时没有失效，但我们可以假设它后面可能会失效。
当工具接收到SMART消息时，设备开始将数据从即将失效的硬盘复制到（一个）热备硬盘上。当驱动器稍后实际失效时，大部分数据都已存在于热备用硬盘上，可以使重建花费更少的时间！提前将数据从即将故障硬盘拷贝至热备盘的过程就是预拷贝。

## Slide 35: 重构
重构： 当RAID组中某个硬盘故障时，根据RAID算法和其它正常的成员盘，重新计算生成发送故障的硬盘上的所有数据（用户数据和校验数据），并将这些数据写到热备盘或者替换的新硬盘上的过程。
D5
D3
D1
驱动器2
D4
D2
D0
校验盘
D0, D1, D2, D3, D4, D5
P3
P2
P1
热备盘
D0
D2
D4
驱动器1
Notes: 对于数据存储及保护来说，RAID有助于保护数据。在RAID技术中，另一种数据保护方式为重构。热备盘可以通过自动重构失效硬盘来增加数据保护。重构需要不影响RAID组同时进行的其它读写动作。因此，希望重构工作最佳，需要满足以下条件：
  热备盘应处于正常工作的状态，且没有被其它RAID组使用；
  RAID级别应配置成RAID 1、RAID 3、RIAD 5、RAID 6、RAID 10或RAID 50；
  重构不会中断对主机的业务服务。

## Slide 36: RAID 状态
RAID组
正常工作
RAID组
降级
RAID组
被创建
RAID组
失效
创建成功
成员盘掉线或故障
故障盘数超过冗余盘数
重构成功
Notes: RAID技术将多个物理硬盘组合在一起形成一个RAID组（有时被称为一个硬盘集合），该RAID组会维护自身的状态。
  当RAID组所有硬盘都正常工作时，RAID组的状态为正常。
  当有一定数量的硬盘失效，但整个RAID组能够防止数据丢失，且数据恢复进程尚末启动时，这个状态被称为降级。
  故障的硬盘进行了更换或者系统中有热备盘，将数据恢复到更换的硬盘或热备盘的过程，但尚未完成的阶段被称为重建（或重构）。
  当重构成功结束后，RAID组的状态会恢复成正常。
  当硬盘故障的数量较多，且超过该RAID类型支持的冗余硬盘数时，将导致无法完成数据恢复功能时，这种状态被称为RAID组失效。
降级的RAID能否完成数据重构，取决于使用的RAID类型、硬盘故障的数量和替换的硬盘的可用性。
热备盘是系统中被指定用于替代RAID组中故障成员盘的硬盘。所完成的任务是承载被替代硬盘中的数据。

## Slide 37: 目录
传统RAID
RAID的基本概念和实现方式
RAID技术及其应用
RAID的数据保护
RAID和LUN的关系

## Slide 38: RAID 与LUNs间的关系
RAID由几个硬盘组成 ，从整体上看相当于由多个硬盘组成的一个大的物理卷。
在物理卷的基础上可以按照指定容量创建一个或多个逻辑单元，这些逻辑单元称作LUN，可以做为映射给主机的基本块设备。
物理卷
物理卷
逻辑卷
逻辑卷
单个物理卷创建一个逻辑卷
单个物理卷创建多个逻辑卷
LUN 1
LUN 2
LUN 3
Notes: 数据作为文件存储在操作系统可见的卷上。Windows操作系统用驱动器号(如C盘、F盘等)来表示使用的卷。UNIX / Linux为基础的操作系统则会有挂载点。驱动器号（或挂载点）和物理硬盘之间的关系如下：
  1、物理硬盘组合形成一个RAID组。
  2、RAID 组有一个与其相关联的特定的RAID 类型。
  3、“LUN”由一个RAID 组的（一段）存储容量构成，LUN映射给主机，成为操作系统可以使用的存储空间。

## Slide 39: 创建RAID组与逻辑卷
物理硬盘
逻辑卷
RAID
LUN 1
LUN 2
LUN 3
分割
Notes: 例如：
  有4个物理硬盘，其中每一个是300G容量。当我们把它们放在一个RAID组中，代表了4×300GB＝1.2TB的硬盘容量。假设我们将硬盘组设置成RAID 5进行数据保护，实际可用空间将是3×300＝900GB。我们“浪费”了一个硬盘的容量 ，因为在4个硬盘中需要有相当于1个硬盘的空间储存校验信息。
  从存储管理员的角度来看，现在可以创建1个空间为900 GB的LUN，或多个较小的LUN，使用900 GB容量的一部分。
  每个LUN的数据保护都将是RAID 5级别。

## Slide 40: 单元小结
RAID级别和原理
不同RAID级别的特点
RAID的数据保护技术
不同RAID级别的应用
Notes: RAID技术可以保护因物理硬盘故障而引起的数据丢失。每个RAID级别都有各自的特性，像RAID组性能、可以容忍的失效硬盘数、部署相应RAID类型的成本/开销。开销可以表为：为了数据保护而使用的硬盘（空间）的量。数据保护有两种方法：使用复制的数据（RAID 1和RAID 10）和添加额外的校验信息帮助重建数据（RAID 3，RAID 5；RAID 6，RAID 50）。
RAID 0是不会在企业中使用的，因为它没有提供数据保护。尽管RAID 0的I/O很快，没有开销。RAID 0硬盘组的所有容量都可用于存储用户数据。